## Slide 1: DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE EMOCIONES MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL ELECTROENCEFALOGRAMA
Trabajo de Fin de Máster
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones
2018/2019
Autor: | Francisco Javier Ortiz Bonilla
Tutores: | Rubén Martín Clemente
 | Sergio Antonio Cruces Álvarez

## Slide 2: Índice
Introducción.
Base de datos utilizadas: DEAP dataset.
Técnicas utilizadas.
Resultados.
Conclusiones y líneas futuras.

## Slide 3: 1. Introducción
Emociones.
Electroencefalografía.

## Slide 4: 1. Introducción, motivación y objetivos
Sistemas deficientes emocionalmente.
Gran revolución en la interacción de las personas con el contenido digital.

## Slide 5: 1. Introducción
Emociones
  Estados afectivos, indican estados personales internos.
  Emociones básicas
  … y más complejas.
  Diversos modelos para la clasificación de emociones.
  Modelo de Russell.
  Valencia
  Grado de excitación

## Slide 6: 1. Introducción
Electroencefalografía
  Registro de la actividad cerebral a través de electrodos.
  Sistema 10-20 para la colocación de los electrodos.
  Bandas cerebrales
Delta | Theta | Alpha | Beta | Gamma
0.5 – 4 Hz | 4 – 8 Hz | 8 – 12 Hz | 12 – 30 Hz | 30 – 45 Hz

## Slide 7: 1. Introducción
En este trabajo:
  Dos problemas de clasificación binaria: valencia y excitación.
  Clasificación a partir de las señales EEG.
Valencia
Negativa / Positiva
Excitación
Baja / Alta

## Slide 8: 2. Métodología para la clasificación de emociones
Clasificación de emociones a partir del EEG
  Obtención de las señales EEG Electroencefalografía.
  Preprocesado de las señales EEG.
    Filtrado.
    Eliminación de artefactos.
  Extracción de características.
    Normalmente de la señal en frecuencia.
    Diversas opciones
  Entrenamiento y validación de un clasificador.
  Clasificación.

## Slide 9: 2. Base de datos utilizada: DEAP dataset

## Slide 10: 2. Base de datos utilizada: DEAP dataset
32 participantes, 40 experimentos por participante.
Experimentos puntuados en términos de valencia y grado de excitación: escala continua de 1 a 9.
Señales disponibles en formato matlab preprocesadas.
Utilizados 32 electrodos.

## Slide 11: 3. Técnicas utilizadas
Elección de características.
Técnicas para la extracción de características.
Técnicas para la clasificación.

## Slide 12: 3. Técnicas utilizadas
Elección de características
  Dos problemas de clasificación binaria: valencia y excitación.
  Extraídos 3 conjuntos de características para cada caso.
Nº conjunto | Tipo | Nº características | Descripción
1 | Valencia | 230 | Potencias en cada banda para todos los electrodos y asimetría de potencia en cada banda entre pares de electrodos simétricos.
2 | Valencia | 10 | Características utilizadas en la tesis de Erim Yurci para clasificación de valencia.
3 | Valencia | 24 | Potencias en las bandas y electrodos que muestran una mayor correlación con la valencia.
4 | Excitación | 230 | Potencias en cada banda para todos los electrodos y asimetría de potencia en cada banda entre pares de electrodos simétricos.
5 | Excitación | 17 | Características utilizadas en la tesis de Erim Yurci para clasificación del grado de excitación.
6 | Excitación | 17 | Potencias en las bandas y electrodos que muestran una mayor correlación con el grado de excitación.

## Slide 13: 3. Técnicas utilizadas
Elección de características
  Conjuntos 1 y 4: potencias en todas las bandas y electrodos y asimetría de potencia entre pares de electrodos simétricos.
  Conjuntos 2 y 5: utilizadas en tesis de Erim Yurci (UPF).
  Conjuntos 3 y 6: Subconjuntos de los conjuntos 1 y 4.
Banda |  | Electrodos
Theta | (4 - 7 Hz) | O1, OZ, O2, PO4, Fp2
Alpha | (8 - 13 Hz) | F3, AF3, O1, OZ, PO4, CP6
Beta | (14 - 29 Hz) | T7, CP1, CZ, OZ, FC6
Gamma | (30 - 47 Hz) | T7, CP2, C4, CP6, FC6, P8, F8, T8

## Slide 14: 3. Técnicas utilizadas
Técnicas para la extracción de características
  Filtrado de la señal: Filtros IIR para cada banda.
  Proceso de extracción de características: script en matlab.
    Por cada paciente:
      Calcular las potencias en cada banda de todas las señales EEG y guardarlas.
    Elegir las muestras más significativas para cada clase.
    Aplicar las fórmulas de las características sobre las muestras más significativas.
    Exportar el conjunto de características etiquetado en un fichero .csv.

## Slide 15: 3. Técnicas utilizadas
Técnicas para la extracción de características
  Parámetros del script
Parámetro | Valor | Descripción
CONJUNTO_CARACTERISTICAS | Entero [1, 6]. | Indica el conjunto de características a extraer de los mencionados en el punto 6.1.
TSTART | Vector de enteros entre 0 y 63. | Estas variables indican las ventanas –y por lo tanto, el nº de muestras a extraer– que se van a utilizar en cada señal EEG. Por defecto, se toma una única ventana correspondiente a los últimos 30 segundos de cada EEG.
TSTOP | Ídem TSTART. Debe cumplir | 
PUNTUACION_CLASE1 | Decimal [1, 9). | Estas variables indican las puntuaciones máximas y mínimas para que una muestra se considere de la clase 1 (etiqueta en [0, PUNTUACION_CLASE1] o clase 2 (etiqueta en [PUNTUACION_CLASE1, 9], respectivamente. Los trials que no pertenezcan a ninguna de estas clases, se desecharán. Estas variables nos sirven para quedarnos con los trials más significativos.
PUNTUACION_CLASE2 | Decimal (1, 9]. Debe ser mayor que PUNTUACION_CLASE1 | 
Parámetro | Valor | Descripción
CONJUNTO_CARACTERISTICAS | Entero [1, 6]. | Indica el conjunto de características a extraer de los mencionados en el punto 6.1.
TSTART | Vector de enteros entre 0 y 63. | Estas variables indican las ventanas –y por lo tanto, el nº de muestras a extraer– que se van a utilizar en cada señal EEG. Por defecto, se toma una única ventana correspondiente a los últimos 30 segundos de cada EEG.
TSTOP |  | 
PUNTUACION_CLASE1 | Decimal [1, 9). | Estas variables indican las puntuaciones máximas y mínimas para que una muestra se considere de la clase 1 (etiqueta en [0, PUNTUACION_CLASE1] o clase 2 (etiqueta en [PUNTUACION_CLASE1, 9], respectivamente. Los trials que no pertenezcan a ninguna de estas clases, se desecharán. Estas variables nos sirven para quedarnos con los trials más significativos.
PUNTUACION_CLASE2 | Decimal (1, 9]. Debe ser mayor que PUNTUACION_CLASE1 | 
CLASE 1 |  | CLASE 2
1 3 7 9

## Slide 16: 3. Técnicas utilizadas
Técnicas para la clasificación
  Random Forest
    Combinación de múltiples árboles de decisión.
    Clasificación: Etiqueta más votada.
    Árbol de decisión: División iterativa del conjunto de datos.

## Slide 17: 3. Técnicas utilizadas
Técnicas para la clasificación
  K vecinos más cercanos (KNN)
    Entrenamiento: Almacenar todas las muestras.
    Clasificación: Etiqueta más repetida en las K muestras más cercanas a la observación.
Distancia euclídea | Clasificación
Distancia euclídea | Clasificación

## Slide 18: 3. Técnicas utilizadas
Técnicas para la clasificación
  Máquinas de soporte vectorial (SVM)
    Define hiperplano que separa al espacio de características en dos.
  Criterio: Maximización del margen.
 | ó | 
 | ó | 

## Slide 19: 3. Técnicas utilizadas
Técnicas para la clasificación
  Máquinas de soporte vectorial (SVM)
    Presencia de ruido ó outliers
    Si espacio de datos no separable NLSVM.
  Introducción de variables de holgura
Parámetro C

## Slide 20: 3. Técnicas utilizadas
Técnicas para la clasificación
  Máquinas de soporte vectorial no lineales (NLSVM)
    Mapear el conjunto de datos a otro de dimensión mayor.
        kernels.

## Slide 21: 3. Técnicas utilizadas
Técnicas para la clasificación
  Otros clasificadores.
LDA
Supone clases siguen distribución normal.
Teorema de Bayes para frontera de decisión.
Redes neuronales (ANN)
  Entrenamiento: Aprendizaje de los pesos de las entradas a cada neurona retropropagación.

## Slide 22: 4. Simulaciones
Simulaciones realizadas.
KNN.
SVM.
Random Forest.
Otros clasificadores.
Simulaciones adicionales.

## Slide 23: 4. Simulaciones
Simulaciones realizadas:
  Análisis de enventanado.
  Análisis de los diferentes parámetros.
  Análisis de la reducción de dimensionalidad con PCA.
  Análisis de outliers: datos erróneos en entrenamiento.
Enventanado | Nº ventanas | Solape | Ventanas
Enventanado 1 | 1 | - | 1) Del segundo 33 al 63.
Enventanado 2 | 2 | 5 segundos | 1) Del segundo 28 al 48.
 |  |  | 2) Del segundo 43 al 63.
Enventanado 3 | 3 | 2 segundos | 1) Del segundo 25 al 39.
 |  |  | 2) Del segundo 37 al 51.
 |  |  | 3) Del segundo 49 al 63.
KNN: K.
SVM: kernel, C.
RF: Max depth.
Resultados promediados mediante análisis de Montecarlo.
CLASE 1 |  | CLASE 2
1 3 7 9

## Slide 24: 4. Simulaciones
KNN para clasificación de la valencia.
Mejores parámetros | 
Enventanado | 3
Conjunto | 1
K | 15
PCA | Útil
Outliers | -

## Slide 25: 4. Simulaciones
KNN para clasificación del grado de excitación.
Mejores parámetros | 
Enventanado | 3
Conjunto | 1
K | 5
PCA | Útil
Outliers | -

## Slide 26: 4. Simulaciones
SVM para clasificación de la valencia.
Mejores parámetros | 
Enventanado | 3
Conjunto | 1
Kernel, C | Lineal, 1.3
PCA | No útil
Outliers | Como KNN

## Slide 27: 4. Simulaciones
SVM para clasificación del grado de excitación.
Mejores parámetros | 
Enventanado | 3
Conjunto | 1
Kernel, C | Lineal, 0.3
PCA | No útil
Outliers | Como KNN

## Slide 28: 4. Simulaciones
Random Forest para clasificación de la valencia.
Mejores parámetros | 
Enventanado | 3
Conjunto | 1
Max depth | 17
PCA | No útil
Outliers | Peor que KNN y SVM

## Slide 29: 4. Simulaciones
Random Forest para clasificación del grado de excitación.
Mejores parámetros | 
Enventanado | 3
Conjunto | 1
Max depth | 15
PCA | No útil
Outliers | Peor que KNN y SVM

## Slide 30: 4. Simulaciones
Otros clasificadores
LDA: Malos resultados (55.2%, 55.6%).
ANN:
CAPA | Nº de neuronas | Inicialiación del kernel | Función de activación
1 | 12 | Uniforme | ReLU
2 | 20 | Uniforme | ReLU
3 | 1 | Uniforme | Sigmoide
Resultados preliminares buenos.

## Slide 31: 4. Simulaciones
Resumen de los resultados
 | KNN | SVM | RF | General
PCA | ✓ | ✗ | ✗ | ✗
Robusto ante outliers | – | – | ✗ | –
Conjuntos 3 y 6 buenos | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
Mejor: Random Forest.
ANN resultados prometedores.

## Slide 32: 4. Simulaciones
Simulaciones adicionales
Clasificación ejemplos significativos vs neutros.
Adición de clase neutra.
Negativa ¦ Baja | 55 | 25 | 33 | 48.7% | 59 | 19 | 32 | 53.6%
Positiva ¦ Alta | 16 | 100 | 29 | 69% | 14 | 50 | 35 | 50.5%
Neutra ¦ Media | 20 | 65 | 155 | 64.6% | 34 | 45 | 135 | 63.1%
Valencia: 62.2%
Excitación: 57.7%
1 3 3.8 6.2 7 9
1 4 6 9

## Slide 33: 5. Conclusiones y líneas futuras

## Slide 34: 5. Conclusiones y líneas futuras
Se ha conseguido lograr el objetivo original del proyecto.
Se han alcanzado resultados notablemente mejores a los obtenidos por los experimentadores de la BDD.
Líneas futuras:
  Realizar simulaciones con ANN.
  Clasificar participantes por separado.
  Realizar simulaciones con tres clases.
  Clasificar valencia y excitación de forma conjunta.

## Slide 35: Fin
¡Muchas gracias!